### PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

## DLA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

na lata 2006 – 2013

Radomyśl nad Sanem, czerwiec 2006 r

Spis treści

STRESZCZENIE  PLANU W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM .............................3

- PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE SPORZĄDZANIA PLANU ........................4

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM ................5

  - Położenie gminy ...........................................................................................................5

  - Zarys geologii terenu gminy .......................................................................................5

  - Podstawowe informacje o glebach występujących na terenie gminy .....................6

  - Warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne na terenie gminy ...............................6

  - Demografia gminy ......................................................................................................6

  - Sektor gospodarczy gminy .........................................................................................7

- ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI ...........................7

  - Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi ...............................................7

    - Rodzaje, ilość i źródła wytwarzanych odpadów ................................................8

      - Odpady z gospodarstw domowych ..............................................................9

      - Odpady z obiektów infrastruktury ............................................................10

      - Odpady wielkogabarytowe .......................................................................10

      - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych .........11

      - Odpady z parków i ogrodów ......................................................................11

      - Odpady niebezpieczne wytworzone w grupie odpadów komunalnych .....11

    - Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku ....12

    - Komunalne osady ściekowe .............................................................................12

    - Istniejący system zbierania odpadów komunalnych ........................................12

    - Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,

transportu, odzysku i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych ..................13

- PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI ........13

- ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI ...........14

  - Cele Planu Gospodarki Odpadami .........................................................................15

    - Działania zmierzające do zapobiegania i minimalizacji powstawania

odpadów ............................................................................................................16

    - Założony system gospodarki odpadami ...........................................................17

5.1.2.1 Uwarunkowania wynikające z planów wyższego szczebla .......................17

5.1.2.2. Projektowany system gospodarowania odpadami na terenie gminy ........17

- RODZAJE I HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ .............................21

- INSTRUMENTY FINANSOWE SŁUŻĄCE REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW I ZADAŃ ........................................................................24

- ZARZĄDZANIE I AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ........29

  - Ustawowo określone zadania administracji samorządowej w zakresie  gospodarki odpadami ...............................................................................................29

  - Opiniowanie i aktualizacja projektu Planu Gospodarki Odpadami ...................29

  - Raport z wykonania Planu .......................................................................................30

- WSKAŹNIKI MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PLANU ............................30

- ANALIZA  ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO .................................31

- SŁOWNIK OKREŚLEŃ SFORMUŁOWAŃ I SKRUTÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU ..................................................................................32

STRESZCZENIE  PLANU W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Radomyśl nad Sanem sporządzony został zgodnie  z zapisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami z dnia 9 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 66, poz 620). Niniejszy plan nawiązuje do zapisów krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami. Plan stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska dla gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2006 – 2013.

Plan składa się z następujących rozdziałów:

- Podstawy formalno – prawne  sporządzenia planu

- Charakterystyka gminy Radomyśl nad Sanem

- Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami

- Ogólna ocena gospodarki odpadami na terenie gminy  Radomyśl   nad Sanem

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

- Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami

- Rodzaje i harmonogram planowanych działań

- Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

- Zarządzanie i aktualizacja planu gospodarki odpadami

- Wskaźniki monitorowania efektywności planu

- Analiza oddziaływania planu na środowisko.

Zgodnie z zapisami wspomnianego rozporządzenia oraz znowelizowanej ustawy o odpadach, Plan Gospodarki Odpadami sporządzany na szczeblu gminnym opisuje rodzaj, źródła powstawania i sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

Na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, usługi w zakresie zbiórki odpadów komunalnych świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem. Odpady zbierane są w oparciu o dwa modele zbiórki: „u źródła” oraz „kontener w sąsiedztwie”. Odpady segregowane zbierane są w pojemniki rozstawione na terenie gminy. W 2005 roku z terenu gminy zebrano ok. 440 Mg odpadów komunalnych.

Docelowym miejscem unieszkodliwiania odpadów jest składowisko odpadów komunalnych w Pysznicy.

W ocenie gospodarki odpadami na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem zwrócono uwagę min. na:

- brak systemu segregacji odpadów obejmującego wszystkich mieszkańców gminy,

- niedostateczną świadomość ekologiczną mieszkańców, powodującą trudności w wyegzekwowaniu  od części mieszkańców gminy właściwego postępowania z odpadami,

- brak systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, co sprawia, że w strumieniu odpadów komunalnych kierowanych na składowisko znajdują się m.in. baterie, przeterminowane leki, odpady zawierające rozpuszczalniki, świetlówki, odpady azbestowe, opakowania po środkach ochrony roślin, itp.,

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, określono zadania strategiczne obejmujące okres 8 lat (do 2013 roku) oraz harmonogram realizacji przedsięwzięć do 2009 roku. Planowane działania obejmują min.:

- intensyfikację edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Radomyśl nad Sanem,

- rozwój i doskonalenie form selektywnej zbiórki odpadów, z uwzględnieniem surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i in.,

- włączenie do systemu gospodarki odpadami punktów handlowych, w tym również aptek, szkół, placówek usługowych,

Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, że realizacja zaproponowanych działań nie spowoduje powstania nowych zagrożeń dla środowiska,  przyczyni się natomiast do ochrony powierzchni ziemi i zmniejszenia zagrożeń dla wód podziemnych i atmosfery.

Monitoring i ocena wdrażania planu opierać się będzie na wskaźnikach odnoszących się min. do ilości odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca gminy, stopnia odzysku surowców wtórnych, udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami i innych.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, co dwa lata należy przedstawić Radzie Gminy oraz Zarządowi Powiatu raport z realizacji Planu, natomiast nie rzadziej niż co cztery lata Plan powinien być aktualizowany.

1. PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE SPORZĄDZANIA PLANU

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Radomyśl nad Sanem został sporządzony jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.), która w art. 14–16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompleksowego Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Radomyśl nad Sanem na podstawie obowiązującego ustawodawstwa.

Zakres szczegółowy opracowania wynika  bezpośrednio z warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 66, poz. 620) w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz zapisów znowelizowanej ustawy o odpadach uwzględnia także założenia planów wyższego szczebla tj. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2004 – 2015 – tom II Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Radomyśl nad Sanem  jest również zgodny z II Polityką  Ekologiczną Państwa, Polityką Ekologiczną Państwa  na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010 i Programem Wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010.

Stan aktualny oraz prognozowane zmiany przedstawiono oddzielnie dla odpadów komunalnych, odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpadów niebezpiecznych. Na tej podstawie opracowano cele i kierunki działań na lata 2006 – 2009 wraz z perspektywą na lata 2010 – 2013.

Na szczeblu lokalnym plan gospodarki odpadami stanowi dokument zawierający wizję rozwoju systemu, określa warunki wdrażania nakreślonych wariantów rozwiązań, a jednocześnie jest ważnym źródłem informacji dla podejmowania strategicznych decyzji. Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, plan gospodarki odpadami określa (art.14 ust. 2):

- opis aktualnego stanu gospodarki odpadami zawierający informacje dotyczące:

- rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

- wyszczególnienie posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,

- prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,

- instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy,

  - wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

  - harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- system gospodarowania odpadami,

- system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami”.

Zaproponowany wariant rozwiązania systemowej gospodarki odpadami powinien zapewnić mieszkańcom gminy poczucie bezpieczeństwa i komfortu ekologicznego w miejscu ich zamieszkania oraz umożliwić wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

2.1. Położenie gminy

Gmina Radomyśl nad Sanem położona jest w południowo-wschodniej Polsce w zlewni rzeki Wisły i jej prawobrzeżnego dopływu Sanu, które płyną z południa na północ ( Wisła ) i z południowego wschodu na północny zachód ( San ), stanowiąc naturalne granice gminy. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu stalowowolskiego i graniczy z gminami: Stalowa Wola, Gorzyce, Pysznica, Zaklików, Zaleszany (przez San), należącymi do województwa podkarpackiego, a także (przez Wisłę) z gminami Dwikozy i Zawichost               w województwie świętokrzyskim oraz z gminami Annopol i Gościeradów w województwie lubelskim. Geograficznie leży w Kotlinie Sandomierskiej, historycznie na pograniczu Galicji i Królestwa Polskiego. Posiada korzystne usytuowanie w równych odległościach od Tarnobrzega, Sandomierza i Stalowej Woli oraz w aspekcie ponadregionalnym – od Rzeszowa, Kielc i Lublina.

Całkowita powierzchnia gminy wynosi 13 376 ha, w tym 6 315 ha to użytki rolne, które w ogólnej powierzchni stanowią 0,47 %. Lasy i grunty leśne stanowią powierzchnię  5 021 ha. Pozostałe grunty stanowią powierzchnię 2 169 ha.

2.2. Zarys geologii terenu gminy

Teren Gminy położony jest w północnej części makroregionu Kotliny Sandomierskiej, w obrębie trzech mezoregionów: Równiny Biłgorajskiej (przeważająca część gminy), Niziny Nadwiślańskiej i Doliny Dolnego Sanu. Geologicznie położony jest  w obrębie dużej jednostki geologicznej – Zapadliska Przedkarpackiego. Jest to rozległe obniżenie tektoniczne wypełnione trzeciorzędowymi osadami miocenu morskiego, zalegającymi na utworach starszych. Zapadlisko powstało w końcowej fazie fałdowania geosynkliny karpackiej. Obszar gminy usytuowany jest w północnej części Zapadliska, a utwory je wypełniające  wykształcone są w głębokomorskiej frakcji iłów i i łołupków.

2.3. Podstawowe informacje o glebach występujących na terenie gminy

Gmina Radomyśl nad Sanem jest gminą wiejską o rolniczym charakterze. Powierzchnia użytków rolnych Gminy Radomyśl nad Sanem wynosi 6315 ha, z czego 31%  stanowią użytki rolne (w tym grunty orne – 4103 ha, sady – 51 ha, łąki – 1080 ha, pastwiska – 1081 ha). Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 5021 ha – 37 %, grunty zabudowane – 25 % powierzchni gminy.

Gleby z terenu gminy mają średnią wartość użytkową i wykazują znaczne zróżnicowanie przestrzenne.  W dolinie Wisły i Sanu wykształciły się mady rzeczne. Są to gleby najżyźniejsze na terenie gminy   i zaliczane są do II, III, IV klasy bonitacyjnej.

Kompleksy leśne terenu gminy stanowią pozostałości Puszczy Solskiej.  Występują w północno-wschodniej i południowej części gminy, zajmując 44 % jej obszaru.

2.4. Warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne na terenie gminy

Gmina Radomyśl nad Sanem położona jest w północnej części Kotliny Sandomierskiej, posiada dobrze rozwiniętą sieć rzeczną, nie występuje tu deficyt wód powierzchniowych. Pod względem hydrograficznym teren gminy położony jest w całości w dorzeczu Wisły oraz jej  prawobrzeżnego dopływu – Sanu. Wisła i San przyjmują na terenie gminy szereg dopływów prawobrzeżnych, z których największy to rzeka Sanna. Sieć wodną uzupełnia szereg bezimiennych cieków i rowów melioracyjnych

Na terenie  gminy wydzielony został jeden zasadniczy poziom wodonośny tj.  wody czwartorzędowe – znaczna miąższość piaszczystych utworów czwartorzędowych decyduje o dużej potencjalnej zasobności czwartorzędowego zbiornika wodonośnego. Jest on ograniczony w spągu przez nieprzepuszczalne utwory trzeciorzędowe zaś w stropie sięga niekiedy powierzchni terenu. Zwierciadło wód gruntowych jest na ogół swobodne w obrębie terasy nadzalewowej lub pod lekkim napięciem spowodowanym nakładem glin i mułków w obrębie terasy zalewowej. Stabilizuje się na różnych głębokościach od 0–2 m p.p.t. do około 2–3 m p.p.t. Na terenie terasy nadzalewowej głębokość występowania wód gruntowych zwiększa się do około 4–5 m p.p.t., a na obszarach wydmowych sięga kilkunastu metrów. Jednocześnie częstym zjawiskiem są tu rozległe podmokłości gdzie zwierciadło wody gromadzącej się na stropie mało przepuszczalnych gruntów organicznych, utrzymuje się blisko powierzchni terenu.

2.5. Demografia gminy

Gmina Radomyśl nad Sanem liczy 7653 mieszkańców W skład obszaru  Gminy wchodzi 16 sołectw: Łążek Chwałowski, Chwałowice, Witkowice, Orzechów, Antoniów, Dąbrówka Pniowska, Pniów, Nowiny, Radomyśl nad Sanem, Żabno, Wola Rzeczycka, Kępa Rzeczycka, Dąbrowa Rzeczycka, Rzeczyca Okrągła, Rzeczyca Długa, Musików.

Tab. 1. Udział mieszkańców poszczególnych sołectw o ogólnej liczbie ludności gminy.

| L.p. | Sołectwo | Liczba mieszkańców | Powierzchnia ogólna w ha | Liczba gospodarstw domowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antoniów | 704 | 779 | 228 |
| 2 | Chwałowice z Łążkiem Chwałowskim | 1133 | 2444 | 306 |
| 3 | Dąbrowa Rzeczycka | 456 | 339 | 130 |
| 4 | Dąbrówka Pniowska | 332 | 1764 | 101 |
| 5 | Kępa Rzeczycka | 224 | 250 | 80 |
| 6 | Nowiny | 432 | 565 | 130 |
| 7 | Orzechów | 124 | 168 | 31 |
| 8 | Pniów | 341 | 1764 | 94 |
| 9 | Radomyśl | 819 | 4009 | 464 |
| 10 | Rzeczyca Długa z Musikowem | 945 | 695 | 253 |
| 11 | Rzeczyca Okrągła | 415 | 168 | 120 |
| 12 | Wola Rzeczycka | 863 | 615 | 254 |
| 13 | Witkowice | 353 | 700 | 110 |
| 14 | Żabno | 512 | 877 | 201 |
| Razem | 7653 | 13 376 | 2502 |

2.6. Sektor gospodarczy gminy

Działalność handlowa i usługowa świadczona jest przez prywatnych przedsiębiorców (osoby fizyczne i spółki) oraz przez podmioty zorganizowane w formie spółdzielni. Na terenie gminy  zarejestrowanych jest 284 podmiotów gospodarczych, których działalność poza handlem obejmuje usługi murarskie, stolarskie, blacharskie, kowalskie, mechaniczne, transportowe, krawieckie, fryzjerskie, gastronomiczne oraz wypiek pieczywa. W Gminie działa Spółdzielnia Kółek Rolniczych   z siedzibą w Radomyślu nad Sanem, świadcząca usługi w zakresie obsługi agrotechnicznej rolnictwa indywidualnego.

3. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Odpadem nazywamy każdą substancję lub przedmiot należący do jednej  z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się , zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest zobowiązany.

Zgodnie z art. 15 ust. 7a znowelizowanej ustawy o odpadach, Gminny Plan Gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej  gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

3.1. Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628 z późn. zm.)  - odpady komunalne są definiowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Tak więc źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Sposób postępowania z odpadami komunalnymi w Gminie Radomyśl nad Sanem określa Uchwała  Nr XXXIII/300/06 Rady Gminy Radomyśl  nad Sanem z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Radomyśl nad Sanem, która w rozdziale II powyższego regulaminu zobowiązuje m.i.  właścicieli nieruchomości do utrzymania czystości i porządku poprzez   :

- zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych z zakładem będącym gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz do utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: szkło, tworzywa sztuczne, metale, makulatura, odpady niebezpieczne,

- usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyłącznie za pośrednictwem podmiotów uprawnionych, posiadających wydane przez Wójta Gminy zezwolenie na wykonywanie usług związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi

- na żądanie Wójta Gminy lub osoby przez niego upoważnionej, okazanie umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz dowód opłaty za te usługi.

Odpady komunalne od mieszkańców gminy odbierane są przez Zakład Gospodarki  Komunalnej w Radomyślu nad Sanem, z którym właściciele nieruchomości podpisują umowy na odbiór tych  odpadów.  Odpady odbierane są raz w miesiącu i  wywożone  na składowisko odpadów w Pysznicy.

3.1.1. Rodzaje, ilość i źródła wytwarzanych odpadów

W gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury powstają typowe rodzaje odpadów (odpady domowe i podobne do domowych) tj.: odpady organiczne (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i inne), papier i tektura, tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, szkło, metale, odpady mineralne. Ponadto w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą odpady wielkogabarytowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady z pielęgnacji terenów zielonych i in.

Według informacji uzyskanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem, w 2005 roku zebrano ok. 440 Mg odpadów komunalnych pochodzących z  1567 gospodarstw domowych z terenu gminy.

Wzorem Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu stalowowolskiego na lata 2004 – 2015, oszacowano ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w oparciu o jednostkowe wskaźniki nagromadzenia dla terenów wiejskich– 223 kg/M/rok, przyjęte zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (KPGO).

Tab. 2. Wskaźnik nagromadzenia poszczególnych  rodzajów odpadów w gminach wiejskich wg KPGO.

| L.p. | Źródło powstawania odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia odpadów (kg/M/rok) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady z gospodarstw domowych | 116 |
| 2 | Odpady z obiektów infrastrukutralnych | 45 |
| 3 | Odpady wielkogabarytowe | 15 |
| 4 | Odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych | 40 |
| 5 | Odpady z ogrodów i parków | 5 |
| 6 | Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych | 2 |
| 7 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | - |
| Razem | 223 |

Uwzględniając w/w źródła wytwarzania odpadów komunalnych, na terenie gminy wyodrębniono ich następujące grupy:

- odpady z gospodarstw domowych (w tym odpady niebezpieczne),

- odpady z obiektów infrastruktury,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,

- odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych,

3.1.1.1. Odpady z gospodarstw domowych

Zgodnie z przyjętym w KPGO  współczynnikiem nagromadzenia odpadów, na jednego mieszkańca gminy wiejskiej przypada rocznie 116 kg. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów w gminie Radomyśl nad Sanem wyniosła zatem  887,7 Mg .

Tab.3.  Masa wytworzonych odpadów komunalnych w Gminie Radomyśl nad Sanem

| Gospodarstwa domowe | Liczba mieszkańców | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok | Współczynnik kg/M/r* |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Radomyśl nad Sanem | 7 653 | 887,6 | 115,9 |

*kilogramy/mieszkańca/rok

Opierając się na danych demograficznych z tabeli  1 oraz współczynniku nagromadzenia odpadów komunalnych, oszacowano  ilość odpadów z gospodarstw domowych  wytwarzanych w poszczególnych sołectwach gminy.

Tab. 4. Ilość odpadów komunalnych  wytwarzanych w poszczególnych  sołectwach gminy

Radomyśl nad Sanem

| L.p. | Sołectwo | Liczba mieszkańców | Ilość odpadów powstających w ciągu roku (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antoniów | 704 | 81,6 |
| 2 | Chwałowice z Łążkiem Chwałowskim | 1133 | 131,4 |
| 3 | Dąbrowa Rzeczycka | 456 | 52,9 |
| 4 | Dąbrówka Pniowska | 332 | 38,5 |
| 5 | Kępa Rzeczycka | 224 | 26,0 |
| 6 | Nowiny | 432 | 50,1 |
| 7 | Orzechów | 124 | 14,4 |
| 8 | Pniów | 341 | 39,6 |
| 9 | Radomyśl | 819 | 95,0 |
| 10 | Rzeczyca Długa z Musikowem | 945 | 109,6 |
| 11 | Rzeczyca Okrągła | 415 | 48,1 |
| 12 | Wola Rzeczycka | 863 | 100,1 |
| 13 | Witkowice | 353 | 40,9 |
| 14 | Żabno | 512 | 59,4 |
| Razem | 7653 | 887,6 |

Procentowy udział składu morfologicznego odpadów domowych w ogólnej masie wytworzonych odpadów na terenie gminy, określony w oparciu o dane z KPGO, przedstawia poniższa tabela.

Tab. 5.  %  udział składu morfologicznego odpadów domowych w ogólnej masie wytworzonych

odpadów określony w oparciu o KPGO.

| L.p. | Odpady domowe | Ilość wytworzonych odpadów (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
|  | Frakcja odpadów | % |  |
| 1 | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 13 | 115,4 |
| 2 | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 1 | 8,88 |
| 3 | Inne odpady organiczne | 2 | 17,8 |
| 4 | Papier i tektura | 13 | 115,4 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 13 | 115,4 |
| 6 | Materiały tekstylne | 3 | 26,6 |
| 7 | Szkło | 8 | 71,0 |
| 8 | Metale | 4 | 35,5 |
| 9 | Odpady mineralne | 10 | 88,8 |
| 10 | Frakcja drobna (pon. 10 mm) | 33 | 292,9 |
| Razem | 100 | 887,6 |

3.1.1.2. Odpady z obiektów infrastruktury

Odpadami  komunalnymi z obiektów infrastruktury są odpady pochodzące od innych wytwórców niż gospodarstwa domowe, niezawierające odpadów niebezpiecznych, które ze względu na charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z przyjętym w KPGO współczynnikiem nagromadzenia odpadów, na jednego mieszkańca gminy wiejskiej przypada rocznie 45 kg odpadów wytworzonych w obiektach infrastruktury. W Gminie Radomyśl nad Sanem łączna ilość odpadów komunalnych pochodzących z obiektów infrastruktury wynosi 344,4 Mg rocznie.

Skład morfologiczny poszczególnych  odpadów pochodzących  z obiektów infrastruktury przedstawia tabela 7.

Tab. 6. Skład morfologiczny odpadów z obiektów infrastruktury.

| L.p. | Odpady z obiektów infrastruktury | Ilość wytworzonych odpadów (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
|  | Frakcja odpadów | % |  |
| 1 | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 10 | 34,4 |
| 2 | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | - | - |
| 3 | Inne odpady organiczne | - | - |
| 4 | Papier i tektura | 30 | 103,3 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 30 | 103,3 |
| 6 | Materiały tekstylne | 3 | 10,3 |
| 7 | Szkło | 10 | 34,4 |
| 8 | Metale | 5 | 17,2 |
| 9 | Odpady mineralne | 5 | 17,2 |
| 10 | Frakcja drobna (pon. 10 mm) | 7 | 24,1 |
| Razem | 100 | 344,2 |

3.1.1.3. Odpady wielkogabarytowe

Zgodnie z przyjętym  w KPGO współczynnikiem nagromadzenia odpadów, na jednego mieszkańca gminy wiejskiej przypada rocznie 15 kg odpadów wielkogabarytowych.  Łączna ilość  wytworzonych na terenie gminy Radomyśl nad Sanem odpadów wielkogabarytowych wynosi  zatem 114,8 Mg

Tab. 7. Średni skład odpadów wielkogabarytowych.

| L.p. | Odpady wielkogabarytowe | Masa wytworzonych odpadów (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
|  | Frakcja odpadów | % |  |
| 1 | Drewno | 60 | 68,9 |
| 2 | Metale | 30 | 34,4 |
| 3 | Inne (balastowe, materace, plastik) | 10 | 11,5 |
| Razem | 100 | 114,8 |

3.1.1.4. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Ilość wytwarzanych odpadów budowlanych na terenie gminy Radomyśl nad Sanem (zgodnie z KPGO), wyniesie 40 kg/M/rok, czyli łącznie 306, 1 Mg.

Tab.8. Skład morfologiczny odpadów z obiektów budowlanych.

| L.p. | Odpady budowlane i poremontowe | Masa wytworzonych odpadów (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
|  | Frakcja odpadów | % |  |
| 1 | Cegła | 40 | 122,4 |
| 2 | Beton | 20 | 61,2 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 1 | 3,1 |
| 4 | Bitumiczna powierzchnia dróg | 8 | 24,5 |
| 5 | Drewno | 7 | 21,4 |
| 6 | Metale | 5 | 15,3 |
| 7 | Piasek | 15 | 46,0 |
| 8 | Inne | 4 | 12,2 |
| Razem | 100 | 306,1 |

3.1.1.5. Odpady z parków i ogrodów

Zgodnie z przyjętym w KPGO współczynnikiem nagromadzenia odpadów, na jednego mieszkańca gminy wiejskiej przypada rocznie 5 kg/M/rok odpadów  z parków i ogrodów.

Łączna ilość wytworzonych odpadów z parków i ogrodów na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem wyniesie 38,3 Mg.

Tab. 9. Skład morfologiczny odpadów z parków i ogrodów.

| L.p. | Odpady z parków i ogrodów | Masa wytworzonych odpadów (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
|  | Frakcja odpadów | % |  |
| 1 | Odpady organiczne | 80 | 30,6 |
| 2 | Odpady mineralne | 20 | 7,7 |
| Razem | 100 | 38,3 |

3.1.1.6. Odpady niebezpieczne wytworzone w grupie odpadów komunalnych

Potencjalna ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem, zgodnie z przyjętymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami  współczynnikami nagromadzenia odpadów wyniesie 2 kg/M/rok, czyli łącznie  15,3 Mg.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) – załącznik do rozporządzenia (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), do odpadów niebezpiecznych w grupie odpadów komunalnych zostały zaliczone następujące rodzaje odpadów:

- rozpuszczalniki ,

- kwasy,

- alkalia,

- odczynniki fotograficzne,

- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

- urządzenia zawierające fremony,

- oleje i tłuszcze inne niż jadalne,

- farby, tłuszcze, farby drukarskie, keje, lepiszcze  i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

- baterie i akumulatory oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  zawierające niebezpieczne składniki,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne.

Obecnie odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach  domowych nie są wydzielane ze strumienia odpadów komunalnych. Trafiają one na składowisko odpadów.

3.1.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Na terenie gminy nie prowadzi się działań prowadzących do odzysku odpadów w całości lub części, odzysku odpadów z substancji, odzysku materiałów lub energii określonych załączniku nr 5 do ustawy o odpadach w odniesieniu do odpadów komunalnych.

Teren gminy jest terenem wiejskim, dlatego też odpady domowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, wytwarzane w gospodarstwach domowych są wykorzystywane rolniczo w przydomowych ogródkach, przy chowie zwierząt, a w przypadku papieru i tektury często spalane w domowych paleniskach.

3.1.3. Komunalne osady ściekowe

Nie ustosunkowano się do komunalnych osadów ściekowych, ponieważ na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem nie ma oczyszczalni ścieków.

3.1.4. Istniejący system zbierania odpadów komunalnych

Na terenie gminy Radomyśl nad Sanem gospodarkę odpadami prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem, który podpisał 1576 umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Odpady te składowane są na składowisku odpadów w Pysznicy.

System zorganizowany w gminie umożliwia zbieranie i gromadzenie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych i innych obiektach w odpowiednich pojemnikach, następnie ich cykliczne opróżnianie i transport specjalistycznym sprzętem (samochody śmieciarki typu SK-1) na składowisko odpadów.

Odpady niesegregowane gromadzone są w pojemnikach ustawionych w obrębie posesji oraz kontenerach rozstawionych na terenie gminy.

Do gromadzenia odpadów stosowane są pojemniki, o następującej pojemności:

- 120 L – 1756 szt.,

- 240 L – 40 szt.,

- 1100 L – 33 szt.

Ze względu na specyfikę gminy (zabudowa jednorodzinna) wprowadzony system zbiórki odpadów polega na systemie zbiórki „u źródła”, w systemie pojemnikowo – workowym oraz uzupełniająco „kontener w sąsiedztwie”. Każde gospodarstwo zostało wyposażone w pojemnik SM 120 l na odpady zmieszane, natomiast przy obiektach infrastruktury publicznej znajdują się  pojemniki o pojemności 1100 l oraz 240 l.

Częstotliwość wywożenia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych odbywa się według ustalonego harmonogramu wywozu dla poszczególnych sołectw – 1 x w miesiącu, natomiast z obiektów infrastruktury publicznej – na każde zgłoszenie telefoniczne. Pojemniki oraz worki odbierane są samochodami skrzyniowymi typu SK – 1.

Na terenie gminy znajdują się także  pojemniki przeznaczone do selektywnej  zbiórki plastików oraz szkła. Zbiórka ta odbywa się również bezpośrednio z gospodarstw – do worków foliowych.

W 2005 r. selektywnie zebrano: 3,8 Mg tworzyw sztucznych, 1,52 Mg  szkła, 3,98 Mg makulatury oraz 2,0 Mg  metali żelaznych.

Wszystkie sołectwa z terenu gminy objęte są zorganizowaną zbiórką odpadów. Nie dotyczy to natomiast wszystkich gospodarstw domowych – liczebnie jest to ok. 52 % gospodarstw.

3.1.5. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem działalność w zakresie zbierania i  transportu odpadów komunalnych prowadzi jedynie Zakład Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem, nie ma natomiast żadnego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odzysku oraz unieszkodliwiania tych  odpadów.

### 4. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Na ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie wpływa liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, których trendy zmian wynikają  głównie z przesłanek rozwoju społeczno gospodarczego.

W celu określenia ilości odpadów powstających na terenie gminy w prognozowanym okresie, założono utrzymanie liczby mieszkańców gminy na tym samym poziomie przez najbliższe lata i niewielki przyrost w latach późniejszych, co przedstawia poniższa tabela.

Tab. 10. Przewidywana liczba ludności na terenie gminy w poszczególnych latach prognozowanego okresu.

| Okres prognozowany | 2006 | 2009 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| prognozowana liczba ludności | 7653 | 7653 | 7700 |

Biorąc pod uwagę liczbę ludności oraz jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na terenach wiejskich liczony w kg/M/rok, w gminie Radomyśl nad Sanem, w poszczególnych latach prognozowanego okresu będą powstawały następujące ilości odpadów komunalnych, przedstawione poniżej.

Tab. 11 Prognozowana ilość odpadów komunalnych w gminie Radomyśl nad sanem w latach

2006, 2009, 2013.

| rok | prognozowana masa odpadów komunalnych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2006 | 1 706,61 |
| 2009 | 1 706,61 |
| 2013 | 1 717,10 |

Planowaną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych z podziałem  na poszczególne frakcje  odpadów przedstawia tabela 12.

Tab. 12. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów w latach 2006-2013.

| L.p. | Strumień odpadów komunalnych | Wskaźnik wytworzonych odpadów w roku 2000 (kg/M/rok) | Lata prognozy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1 | Odpady organiczne ulegające biodegradacji | 22,11 | 167,21 | 167,21 | 170,24 |
| 2 | Odpady zielone | 4,16 | 31,83 | 31,83 | 32,03 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 10,64 | 81,42 | 81,42 | 81,92 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 15,43 | 118,08 | 118,08 | 118,81 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,73 | 13,23 | 13,23 | 13,32 |
| 6 | Tworzywa sztuczne ( nieopakowaniowe) | 21,03 | 160,94 | 160,94 | 161,93 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,77 | 51,81 | 51,81 | 52,12 |
| 8 | Tekstylia | 4,65 | 35,58 | 35,58 | 35,80 |
| 9 | Szkło (niopakowaniowe) | 1,00 | 7,63 | 7,63 |  |
| 10 | Opakowania ze szkła | 18,89 | 144,56 | 144,56 | 145,45 |
| 11 | Metale | 4,55 | 34,82 | 34,82 | 35,03 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 1,63 | 12,47 | 12,47 | 12,55 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 0,47 | 3,59 | 3,59 | 3,61 |
| 14 | Odpady mineralne | 13,25 | 101,40 | 101,40 | 102,02 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 40,28 | 308,26 | 308,26 | 310,15 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 15,00 | 114,79 | 114,79 | 115,50 |
| 17 | Odpady budowlane | 40,00 | 306,12 | 306,12 | 308,00 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 2,00 | 15,30 | 15,30 | 15,40 |
| RAZEM | 223,59 | 1 709,04 | 1 709,04 | 1 721,58 |

5. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Konstruktywnym rozwiązaniem problemów związanych z odpadami powstającymi na terenie gminy jest opracowanie przemyślanej i perspektywicznej strategii, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz możliwościami ekonomicznymi i technicznymi. Strategia ta, wsparta odpowiednim nadzorem, kontrolą i akceptacją społeczną, powinna prowadzić do kompleksowych i zintegrowanych rozwiązań dotyczących zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów powstających na terenie gminy.

Zasadnicze priorytety w zakresie gospodarki odpadami określone w Planach wyższych szczebli zakładają min.:

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miast i wsi,

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów,

- zmniejszenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych,

- rozwój i doskonalenie zorganizowanych systemów gospodarki odpadami,

- intensyfikację procesów przekształcania odpadów przed składowaniem poprzez wdrażanie metod biologicznych, biologiczno-mechanicznych i termicznych.

W oparciu o wymienione priorytety, określono główne cele i zadania oraz proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Radomyśl nad Sanem.

5.1. Cele Planu Gospodarki Odpadami

Zgodnie z przyjętym w Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, gospodarka odpadami na terenie gminy powinna uwzględniać następujące cele:

Cel ogólny, długookresowy do roku 2013:

„Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania”,

Cele krótkoterminowe na lata 2006-2009:

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy Radomyśl nad Sanem,

- Skierowanie w roku 2009 na składowisko do 83 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do wytworzonych w roku 1995),

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 78 % wytworzonych odpadów komunalnych,

- Osiągnięcie do końca roku 2009 następujących limitów odzysku odpadów opakowaniowych:

- opakowań z papieru i tektury – 36 %,

- opakowań ze szkła – 40 %,

- opakowań z tworzyw sztucznych – 20 %,

- opakowań metalowych – 30 %,

- opakowań wielomateriałowych – 20 %

- Osiągnięcie do końca roku 2009 następujących poziomów selektywnej zbiórki odpadów:

- odpady wielkogabarytowe – 20 %,

- odpady budowlane – 15 %,

- odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych – 15 %

Cele długookresowe na lata 2010-2013

      - Skierowanie  w roku 2013 na składowiska nie więcej niż 75 % (wagowo) całkowitej  ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do wytworzonych   w roku 1995),

      - Osiągnięcie do końca roku 2013 następujących poziomów selektywnej zbiórki odpadów:

- odpady wielkogabarytowe – 50 %,

- odpady budowlane – 40%,

- odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych – 50 %

Do osiągnięcia założonych celów, na obszarze gminy Radomyśl nad Sanem konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

  - konsekwentne wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy,

  - rozwój systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

  - rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

  - podnoszenie świadomości społecznej obywateli,  w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

Tab.13. Docelowe poziomy odzysku odpadów opakowaniowych do roku 2009.

| rodzaj odpadów opakowaniowych | poziom odzysku w 2009 r. [%] | szacunkowa masa odpadów [Mg] | Ilość koniecznych do odzyskania odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| opakowania z papieru i tektury | 36 | 118,08 | 42,50 |
| opakowania ze szkła | 40 | 144,56 | 57,82 |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 20 | 51,81 | 10,36 |
| opakowania z blachy stalowej | 30 | 12,47 | 3,74 |
| opakowania z aluminium | 30 | 3,59 | 1,07 |
| opakowania wielomateriałowe | 20 | 13,13 | 2,62 |
| SUMA | 343,64 | 118,11 |

Tab. 14. Ilość odpadów, które powinny zostać zebrane selektywnie na terenie gminy Radomyśl nad

Sanem w poszczególnych okresach prognozowania.

| L.p. | Strumień odpadów komunalnych | Rok 2009 | Rok 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wytworzone | Zebrane selektywnie | Wytworzone | Zebrane selektywnie |
| 1. | Odpady wielkogabarytowe | 114,79 | 22,95 | 115,50 | 57,75 |
| 2. | Odpady budowlane | 306,12 | 45,91 | 308,00 | 123,20 |
| 3. | Odpady niebezpieczne | 15,30 | 2,29 | 15,40 | 7,70 |
| SUMA | 436,21 | 71,15 | 438,90 | 188,65 |

5.1.1. Działania zmierzające do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów

Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów stanowi główny priorytet w polityce dotyczącej gospodarki odpadami, dlatego też dla zapobiegania i zmniejszania ilości tych odpadów powinny być prowadzone następujące działania:

- edukacyjno-informacyjne, polegające na kreowaniu zachowań konsumentów w kierunku:

  - zakupu produktów o minimalnej ilości opakowań (niezbędnych),

  - zakupu produktów wykonanych z surowców recyklingu,

  - ograniczania zakupu produktów jednorazowego użytku,

  - popularyzacja stosowania materiałów wysokiej trwałości,

- Organizacyjne:

- wprowadzenie selektywnej zbiórki papieru w szkołach,

- selektywne zbieranie odpadów na budowach,

- kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną,

- edukacja społeczna:

- zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjach,

- informacje przekazywane za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa),

- ulotki, akcje plakatowe.

Powyższe działania powinny mieć charakter informacyjno-edukacyjny. Poza przekazywaniem treści edukacyjnych (np. jak zmniejszyć ilość odpadów) należy informować np. o ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, miejscach i sposobach zbiórki selektywnej odpadów, terminach odbioru, oznakowaniach umieszczanych na opakowaniach.

W ramach prowadzonej edukacji należy np. zachęcać mieszkańców gminy do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku, zachęcać do stosowania siatek, koszyków, trwałych toreb na zakupy w miejsce jednorazowych toreb foliowych oraz w opakowaniach ulegających biodegradacji, rezygnacji z przedmiotów jednokrotnego użytku, wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np. farb i lakierów) itp.. Szczególnie istotne są działania podejmowane wspólne, z jednostkami handlowymi i usługowymi, placówkami medycznymi, itp., bowiem mieszkańcy mają bezpośredni i dość częsty z nimi kontakt.

Działania zmierzające do zmniejszenia ilości powstających odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko w praktyce polegają na prawidłowym postępowaniu z odpadami, a w szczególności na wydzielaniu ze strumienia odpadów komunalnych takich odpadów, które mogą być powtórnie użyte oraz odpadów niebezpiecznych.

5.1.2. Założony system gospodarki odpadami

5.1.2.1.Uwarunkowania wynikające z planów wyższego szczebla

Przy opracowywaniu Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Radomyśl nad Sanem konieczne jest respektowanie ustaleń planów gospodarki odpadami wyższego szczebla, tj. krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami.

Zgodnie z WPGO na terenie powiatu stalowowolskiego planuje się w perspektywie utworzenie jednego Zakładu Intensywnego Przerobu Odpadów „Stalowa Wola", który obsługiwałby cały teren powiatu.

5.1.2.2.Projektowany system gospodarowania odpadami na terenie gminy

Zbiórka i transport odpadów

Prawidłowy sposób gromadzenia odpadów w połączeniu z dobrze zorganizowaną zbiórką ma znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny w gminie a tym samym na poziom życia mieszkańców. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Docelowym systemem zbiórki odpadów na terenie gminy Radomyśl nad Sanem będzie selektywna zbiórka odpadów. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych zapewnia przede wszystkim:

•    pozyskanie surowców wtórnych,

•    zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska,

•    wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Zbiórka selektywna odpadów odbywać się powinna  w systemie „u źródła”

Zbiórka selektywna „u źródła”

Zbiórka selektywna „u źródła" - polega na segregacji odpadów do pojemników albo worków wielokrotnego lub jednorazowego użytku w obrębie posesji. Posortowane odpady transportowane są do punków odbioru. Taki rodzaj zbiórki zapewnia pozyskiwanie czystych i jednorodnych surowców. Sposób selektywnego zbierania „u źródła" może być stosowany przede wszystkim w zabudowie jednorodzinnej. W gospodarstwach indywidualnych istnieje możliwość postawienia nawet kilku worków lub pojemników na odpady danego typu i stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania (np. rozdzielenie stłuczki szklanej na szkło białe i kolorowe). Każda posesja powinna być wyposażona w oznaczone worki lub pojemniki, a odbiór odpadów powinien odbywać się według określonego harmonogramu. Odpady należy odbierać minimum raz na miesiąc.

Selektywne zbieranie odpadów jest źródłem surowców, których ponownie przetworzenie na produkty wymaga najczęściej znacznie mniejszych nakładów energii i surowców niż w przypadku produkcji wykorzystującej surowce pierwotne.

W celu zwiększenia skuteczności segregacji odpadów proponuje się wprowadzenie zbiórki w szkołach podstawowych i gimnazjach. W szkołach tych może być zbierana makulatura, puszki aluminiowe oraz małogabarytowe baterie. Akcje te mogą być wspierane poprzez wprowadzenie indywidualnych nagród rzeczowych dla uczniów przynoszących największą ilość tych odpadów.

Na obszarze gminy Radomyśl nad Sanem zaleca się kontynuowanie selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o system workowy selekcji „u źródła” oraz tzw. „centra zbiórki”. O tym, który składnik powinien być objęty systemem segregacji decydować będzie możliwość jego zagospodarowania i opłacalność sprzedaży.

Obecnie do odzysku na terenie gminy Radomyśl nad Sanem są przeznaczane:

- szkło,

- tworzywa sztuczne ,

- metale,

- papier (makulatura)

Podstawowym wyposażeniem selektywnej zbiórki u źródła oraz transportu zebranych odpadów będą:

- worki foliowe  120 l do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metalu oraz szkła,

- pojemniki 120, 240 l, oraz 1100 l na odpady niesegregowane.

Worki foliowe winny być różnokolorowe, każdy kolor dla odpowiedniego odpadu do odzysku. Pojemniki powinny charakteryzować się trwałością użytkowania, estetyką, umożliwiać łatwy rozładunek, posiadać zamykaną klapę, jako zabezpieczenie przed uciążliwością dla środowiska.

Uzupełnieniem systemu workowego selektywnej zbiórki odpadów będzie system zbiórki odpadów polegający na ustawieniu w wyznaczonych miejscach w każdej miejscowości „gniazd” złożonych z pojemników wolnostojących na tworzywa sztuczne i szkło.

Istotnym zagadnieniem w aspekcie realizacji założeń Planu, jest właściwa zbiórka i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji. Zgodnie z założeniami planów wyższych szczebli (Planem krajowym, wojewódzkim i powiatowym) oraz założeniami niniejszego Planu, ilość odpadów ulegających biodegradacji deponowana na składowisku powinna ulec zmniejszeniu.

Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów organicznych jest zadaniem trudnym pod względem organizacyjnym oraz wymagającym dużych nakładów finansowych. W przypadku gminy Radomyśl nad Sanem, gdzie nie funkcjonują instalacje do zagospodarowania odpadów „bio", najwłaściwszym sposobem osiągnięcia założonych poziomów odzysku odpadów bio", będzie promocja właściwego indywidualnego kompostowania. Aby przekonać mieszkańców do realizacji takiego sposobu zagospodarowywania odpadów, konieczne jest podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych.

Głównym zadaniem przydomowego kompostowania powinno być przetwarzanie odpadów roślinnych, zwierzęcych (np.: obornika) oraz odpadków kuchennych na pełnowartościowe, ekologiczne komposty. Wyrzucanie ich do kontenera to marnowanie cennego surowca, z którego można uzyskać bogaty w substancje odżywcze nawóz (kompost). W zależności od proporcji przemieszania kompostu z ziemią znajduje on zastosowanie w uprawach ogrodowych (warzywniakach, kwietnikach) i doniczkowych. By uzyskać wartościowy nawóz konieczne jest zwrócenie uwagi, jakie odpady należy przeznaczać do kompostowania. Najlepszym surowcem są:

• odpady po owocach i warzywach,

• skorupki od jajek,

• obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów,

• resztki produktów mleczarskich, stary chleb,

• fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa,

• ścięta trawa, liście, gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce.

Należy zwrócić szczególną uwagę, jakie odpady nie powinny trafiać do kompostu:

• kości, mięso, zepsuta żywność, gotowane warzywa,

• płynne resztki jedzenia, bardzo tłuste i bardzo słone jedzenie,

• tkaniny,

• lakierowane drewno,

• duża ilość papieru,

• worki od odkurzacza,

• papierosy,

• inne materiały nieorganiczne.

Ważnym   elementem   indywidualnego  kompostowania  jest  dobranie  właściwego kompostownika (objętość, odprowadzenie odcieków, napowietrzenie). Kompostownik powinien być konstrukcją wolnostojącą i przenośną. Materiał, z którego jest zbudowany powinien być zabezpieczony preparatami grzybobójczymi.

Oprócz podstawowych, tradycyjnie objętych selektywną zbiórką surowców wtórnych (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, złom metalowy),na trenie gminy powinny być selektywnie zbierane również  następujące rodzaje odpadów:

•    odpady niebezpieczne

•    odpady wielkogabarytowe

•    odpady budowlane

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gminy Radomyśl nad Sanem powinna być prowadzona w oparciu o określony harmonogram, zakładający częstotliwość odbioru tych odpadów nie rzadziej niż dwa razy w roku. Odbiorowi podlegać będą te odpady, które ze względu na swoje rozmiary nie mogą być zbierane w standardowe pojemniki. W czasie tych zbiórek odbierane będą odpady wielkogabarytowe tylko z gospodarstw domowych. W ulotkach informacyjnych rozdawanych mieszkańcom gminy powinny być określone typy odbieranych odpadów oraz od kogo będą odbierane.

W grupie odbieranych odpadów powinien się znaleźć przede wszystkim sprzęt AGD i RTV (lodówki, kuchenki gazowe, telewizory) oraz wyposażenie mieszkań (meble, lampy, zlewy, umywalki itp.).

Odpady będą odbierane  od wytwórców transportem Gminnego Zakładu Komunalnego lub transportem wynajmowanym. Odpady będą transportowane do stacji segregacji, gdzie będzie następował ich demontaż.

Zbiórką  i transportem odpadów budowlanych pochodzących z remontów i prac rozbiórkowych z miejsc ich powstawania powinni zajmować się wytwórcy tych odpadów ( firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe). Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli  to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

W  każdym  gospodarstwie  domowym  powstaje  pewna  ilość  przeterminowanych i nieużytecznych farmaceutyków. Składają się na nie przeterminowane leki, takie jak: tabletki, kapsułki, granulki, ampułki, syropy, roztwory, wyciągi, krople, czopki, zioła, maści, żele, plastry, aerozole oraz leki, których termin ważności jeszcze nie upłynął, ale z różnych powodów stały się nam już niepotrzebne. Leki te najczęściej traktowane są przez wytwórców jak pozostałe odpady i trafiają do strumienia odpadów komunalnych.

Wyrzucone do śmieci leki i opakowania po nich trafiają na składowisko powodując wzrost toksyczności składowanych tam odpadów. W skrajnych przypadkach substancje niebezpieczne przedostają się do cieków wodnych i gruntu, a z nich do wód podziemnych. Podczas tej wędrówki wyrządzają niepowetowane szkody faunie i florze.

Aby zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom proponuje się wprowadzenie selektywnej zbiórki przeterminowanych i niepotrzebnych farmaceutyków. W wyniku selektywnego gromadzenia oraz prawidłowej utylizacji tego typu odpadów znacznie spadnie toksyczność składowanych odpadów komunalnych.

Zbiórka przeterminowanych leków odbywać się może w przychodni zdrowia lub aptece zlokalizowanej na terenie gminy. W tym celu należy podjąć działania w celu podpisania porozumienia z palcówką medyczną lub apteką.

Wprowadzeniu programu powinna towarzyszyć akcja edukacyjno-informacyjna. Informacja o zasadach wprowadzanego programu powinna dotrzeć do każdego mieszkańca gminy. Program w całości powinien być finansowany ze środków gminy i nie powinien  obciążać ani mieszkańców, ani placówki medycznej czy apteki. W pierwszym roku wdrożenia, program miałby charakter pilotażowy. Następnie, jeśli spotkałby się z właściwym odzewem ze strony mieszkańców, mógłby być kontynuowany również w latach następnych. Natomiast placówki handlowe, szkoła, budynek gminy lub inne palcówki publiczne mogą być wyposażone w specjalistyczne kosze (kontenery) na baterie małogabarytowe.

Zakłada się, że podjęte działania spowodowałyby znaczącą redukcję toksycznych odpadów komunalnych kierowanych na składowisko, przyczyniłyby się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, a przynajmniej w jakimś stopniu zapobiegałyby jego dalszej degradacji.

## Opakowania po środkach ochrony roślin

Rolniczy charakter gminy sprawia, że w okresach nawożenia upraw, ilość powstających odpadów opakowaniowych i ich niewłaściwe zagospodarowanie mogą stanowić istotny problem.

Gospodarkę odpadami opakowaniowymi po środkach ochrony roślin regulują zapisy ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz 638). Artykuł 16 ustawy mówi o obowiązkach sprzedawcy substancji chemicznych (w tym substancji toksycznych, bardzo toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska, określonych w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych), zobowiązując go do pobrania kaucji za opakowania jednostkowe tych substancji w wysokości ustalonej przez ich producenta i importera.

Sprzedawca jest zobowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po substancjach chemicznych (w tym po środkach ochrony roślin), w celu ich przekazania producentowi lub importerowi. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach, sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję.

Artykuł 17 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych nakłada na użytkownika obowiązek zwrócenia sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpadu opakowaniowego po środkach ochrony roślin. Należy również rozważyć możliwość akcyjnego odbioru odpadów opakowaniowych w wyznaczonych punktach (zaplecze OSP, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, in.) w okresie najintensywniejszego stosowania w/w substancji (okres wiosenno-letni).

Odpady ropopochodne

System zbiórki olejów przepracowanych powinien zawierać następujące elementy:

- Stacje paliw - alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być zorganizowanie punktu zlewu przepracowanych olejów przy stacji paliw. Stacja przez zawarcie porozumienia z Gminą, może pełnić rolę gminnego punktu zlewu przepracowanych olejów odpadowych (stacje paliwowe zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbiórkę i transport tego odpadu - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 października 2002r.( Dz.U. Nr. 188 poz. 1575).

- Stacje obsługi pojazdów. podmioty gospodarcze i inne - stacje serwisowe oraz podmioty gospodarcze posiadające własne zaplecze techniczne i możliwości do magazynowania olejów odpadowych (w tym pozwolenie na zbiórkę tego typu odpadów), przez zawarcie porozumienia z władzami gminy mogą pełnić rolę gminnego punktu zlewu przepracowanych olejów. Mogą to być min.: Spółdzielnie Rolnicze, warsztaty, jednostki OSP i inne.

Optymalnym rozwiązaniem w zakresie zbiórki odpadów niebezpiecznych zgodnym z planami wyższego szczebla byłoby utworzenie tzw. Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Zgodnie z w/w Planami zadaniem GPZON jest zbiórka, magazynowanie i przekazanie do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych od mieszkańców i z obiektów infrastruktury. Do GPZON powinny trafiać następujące rodzaje odpadów: zużyte baterie, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony roślin (również przeterminowane środki ochrony roślin), farby i lakiery oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne, przepracowane oleje odpadowe i smary, chemikalia i rozpuszczalniki, odpady zawierające substancje zubożające warstwę ozonową oraz inne odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach indywidualnych.

Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych jest zadaniem trudnym i wymagającym dużych nakładów finansowych (zarówno inwestycyjnych, jaki i eksploatacyjnych). Efektywność funkcjonowania takiego punktu w największym stopniu zależy od świadomości ekologicznej mieszkańców i chęci korzystania z tej formy pozbywania się odpadów problemowych. W chwili obecnej najwłaściwszym sposobem zbiórki tego typu odpadów wydaje się być włącznie punktów handlowych, instytucji publicznych i innych do systemu zbiórki odpadów problemowych.

Na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, potrzebę utworzenia GPZON należy rozważyć na etapie aktualizacji Planu (za 4 lata), analizując jednocześnie efektywność funkcjonowania systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych opierającego się o punkty handlowe.

6. RODZAJE I HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Proponowane przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarki odpadami na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem dotyczą głównie:

- objęcia wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów komunalnych,

- zapewnienia mieszkańcom możliwości pozbywania się problemowych odpadów w sposób zgodny z wymaganiami środowiskowymi.

Zadania inwestycyjne obejmują przedsięwzięcia w zakresie budowy i zakupu niezbędnego potencjału technicznego warunkującego właściwe zagospodarowanie odpadów Jak np. inwestycje związane z prawidłową zbiórką i segregacją odpadów (kontenery, kosze w punktach handlowych, worki dla mieszkańców, ulotki informacyjne i inne). Podejmowane działania muszą być w pełni zgodne z działaniami sprecyzowanymi w m. in. Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego  oraz Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Stalowowolskiego.

Zgodnie z § 6 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U.03.66.620 z dni 17 kwietnia 2003 r.) w dalszej części rozdziału przestawiono zadania strategiczne obejmujące okres 8 lat (do 2013 roku) oraz harmonogram realizacji przedsięwzięć do roku 2009.

CELE l ZADANIA STRATEGICZNE NA LATA 2006-2013

- Intensyfikacja działań mających na celu osiągnięcie wysokiej świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Radomyśl nad Sanem, wykreowanie prawidłowych postaw w zakresie postępowania z odpadami, działania informacyjno-edukacyjne.

- Wdrożenie i rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych, osiągnięcie założonych poziomów odzysku surowców.

- Wdrożenie, rozwój i doskonalenie zorganizowanego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych.

- Ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko poprzez min. edukację ekologiczną promującą przydomowe kompostowanie odpadów „bio", informację o zaletach takiego postępowania z odpadami i efektach ekologicznych.

- Bezpieczny demontaż i unieszkodliwianie uszkodzonych i stwarzających zagrożenie dla zdrowia materiałów azbestowych, inwentaryzacja materiałów azbestowych i kontrola prawidłowego postępowania z tego typu odpadami.

- Likwidacja „dzikich wysypisk  śmieci" (w lasach, przydrożnych rowach, niezamieszkałych posesjach i in.).

- Kontrola prawidłowego postępowania z odpadami w obiektach infrastruktury (zakładach usługowych i produkcyjnych, placówkach handlowych i innych). Wyeliminowanie nieprawidłowych praktyk w pozbywaniu się odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej.

Aby zabezpieczyć możliwość ubiegania się o środki finansowe z krajowych funduszy ochrony środowiska,  wskazanym  jest  umieszczenie  w  Planie  wszystkich  zadań  związanych z zagospodarowaniem odpadów, jakie będą i mogłyby być zrealizowane na terenie gminy. Realizacja zadań uwarunkowana będzie w głównej mierze od finansowych możliwości samej gminy i wielkości przyznanych dotacji.

Szacunkowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją założeń i celów w gospodarce odpadami na terenie gminy Radomyśl nad Sanem wyniosą 218. tyś. zł. do roku 2009 oraz 244 tys. zł w latach 2010 – 2013.

Ze względu na brak dokładnych danych dotyczących środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań, a zwłaszcza uruchamiani środków w poszczególnych latach, w harmonogramie przedstawiono koszty oszacowane na podstawie następujących założeń:

- zakup pojemników wolnostojących do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i stłuczki szklanej – zadanie obejmuje zakup pojemników o pojemności 1100 l, które wystarczyłyby na utworzenie 32 gniazd selektywnej zbiórki odpadów stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych ( po 2 gniazda w każdym sołectwie),

- zakup pojemników na odpady z obiektów infrastruktury- przy szacunku kosztów założono konieczność zakupu 50 szt. pojemników 1100 l,

- zakup pojemników do zbierania wybranych odpadów niebezpiecznych –w ramach zadania powinny być zakupione pojemniki specjalistyczne na odpady niebezpieczne tj. baterie, świetlówki, akumulatory, ustawione w GAZON oraz w miarę konieczności w sołectwach,

- usuwanie odpadów azbestu – zadanie ma charakter ciągły, konieczność jego realizacji wynika z obowiązku usunięcia wszystkich produktów zawierających azbest do roku 2032,

- usuwanie „dzikich” wysypisk- zadanie ma charakter ciągły, choć w miarę realizacji programu liczba wysypisk powinna maleć,

- podpisanie umów na odbiór odpadów ze wszystkimi gospodarstwami z terenu gminy – w ramach zadania celowe jest rozważenie podpisania umów na odbiór odpadów niezależnie od dostaw wody oraz powiązanie cen za odbiór odpadów z faktycznym kosztem gospodarki odpadami,

- kontrola wykonywania obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami przez mieszkańców – zadanie ma charakter ciągły, powinno być wykonywane przez uprawnionego pracownika Urzędu gminy, a polegałoby na wzywaniu do okazania podpisanych umów na wywóz odpadów i aktualnych faktur na ten wywóz,

- aktualizacja GPGO – konieczność aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami wynika z przepisów ustawy o odpadach. Plan powinien być aktualizowany nie rzadziej niż co cztery lata.

Tab15. Przedsięwzięcia w podziale na inwestycyjne i nieinwestycyjne przewidziane do realizacji

w ramach programu na lata 2006 – 2009.

| L.p. | Opis przedsięwzięcia | Rodzaj zadania Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty w tyś. zł. | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 - 2009 | 2010 - 2013 |  |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne |
| 1 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki plastików | ZGK/K Urząd Gminy/W | 50,0 | 50,0 | Środki ZGK, środki własne PFOŚiGW, Środki pomocowe |
| 2 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki szkła | ZGK/K Urząd Gminy/W | 50,0 | 50,0 | Środki ZGK, Środki własne PFOŚiGW, WFOŚiGW, |
| 3 | Zakup pojemników 1 100 l na odpady z obiektów infrastruktury | Przedsiębiorcy, ZGK/W, K | 10,0 | 10,0 | Środki przedsiębiorców środki GZK, PFOŚiGW, środki pomocowe |
| 4 | Zakup pojemników do zbierania wybranych odpadów niebezpiecznych | ZGK/K Urząd Gminy/W | 10,0 | 10,0 | Środki własne, Środki GZK, PFOŚiGW, WFOŚiGW, |
| 5 | Usuwanie odpadów azbestu | Właściciele nieruchomości | 50,0 | 100,0 | Środki właścicieli nieruchomości, WFOŚiGW |
| 6 | Usuwanie „dzikich”wysypisk | ZGK/K Urząd Gminy/W | 30,0 | 5,0 | Środki własne |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |
| 1 | Podpisanie umów na odbiór odpadów ze wszystkimi gospodarstwami z terenu gminy | ZGK/K | X |  | Przedsięwzięcie nie wymaga udziału finansowego gminy |
| 2 | Kontrola wykonywania obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami | Urząd Gminy/W | 8,0 | 6,0 | Środki własne, |
| 3 | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie korzyści wynikających z prawidłowej gospodarki odpadami | Urząd Gminy, Szkoły | 10,0 | 8,0 | Środki własne, PFOŚiGW, WFOŚiGW, |
| 4 | Aktualizacja GPGO |  |  | 5,0 | W ramach bieżących zadań |

7. INSTRUMENTY FINANSOWE SŁUŻĄCE REALIZACJI ZAMIERZONYCH

CELÓW l ZADAŃ

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

• publiczne - np. pochodzące z budżetu państwa lub gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

• prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

• prywatno-publiczne - np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, konwersji długu wobec Finlandii, fundusz),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa II Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, Wojsko Polskie i przemysł.

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych.

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych.

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych.

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów

- komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOŚiGW listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Warunki udzielenia dofinansowania:

- udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,

- wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,

- przedsięwzięcie nie może być zakończone,

- udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.

Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska także mogą:

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

- wnosić udziały do spółek działających w kraju,

- nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.

W kryteriach oceny Wniosku o dofinansowanie punktowana jest także pozycja przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich, i tak środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 w/w. ustawy przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów  kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych  zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności wymienionej powyżej a ponadto na:

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowym pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). EkoFundusz jest niezależną fundacją działającą według prawa polskiego, a w szczególności ustawy o fundacjach oraz Statutu. Obecnie Fundatorem jest Minister Skarbu Państwa. W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za dziedziny priorytetowe. Są nimi:

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza),

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód),

- ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu),

- ochrona różnorodności biologicznej,

- gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja "czystszych technologii") i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EkoFunduszu uzyskać mogą tylko te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji a także preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne, EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej.

Z reguły wysokość dotacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych obliczana jest ze wskaźników NPV oraz IRR. Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie przekracza 20% kosztów projektu, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dochodzić do 30%.

Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów (w przypadkach szczególnych do 50%), a dla jednostek budżetowych, podejmujących inwestycje proekologiczne wykraczające poza ich zadania statutowe, dofinansowanie EkoFunduszu może pokryć do 50% kosztów.

W odniesieniu do projektów, prowadzonych przez pozarządowe organizacje społeczne (przyrodnicze, charytatywne) nie nastawione na generowanie zysków, dotacja EkoFunduszu może pokryć do 80% kosztów w projekcie z dziedziny ochrony przyrody i do 50% w inwestycjach związanych z ochroną środowiska. EkoFndusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%.

Racjonalna gospodarka odpadami została włączona do sektorów priorytetowych EkoFunduszu dopiero w 1998 r.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy Operacyjne

Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej zaistniała możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych.

W ramach jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju; Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne, podstawowe znaczenie ma wsparcie inwestycyjne ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę odpadami. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Dwa pierwsze kierunki realizowane będą głównie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), natomiast trzeci pozostanie domeną działań o charakterze krajowym. Środki finansowe, przeznaczone na rekultywację uciążliwych dla środowiska składowisk, w tym składowisk odpadów przemysłowych dostępne są w ramach środowiskowych funduszy celowych oraz z uwagi na koncentrację przestrzenną i duże koszty takich działań, w ograniczonym zakresie także w ramach ZPORR.

Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego realizowane będą duże projekty współfinansowane z Funduszu Spójności. Z funduszu tego wsparcie uzyska między innymi sektor środowisko. W ramach tego sektora nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiorki, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych. W ramach tego priorytetu będą realizowane działania, służące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem.

Obok środków publicznych w realizacji Narodowego Planu Rozwoju będą uczestniczyły także środki prywatne - pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie podlegała zasadom konkurencji.

Inne fundacje

- Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,

- Environmental Know-How Fund w Warszawie,

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie,

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,

- Polska Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Program Małych Dotacji GEF,

- Projekt Umbrella.

Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne:

- Bank Ochrony Środowiska S.A. - statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji

- służących ochronie środowiska.

- Bank Gdański S-A.,

- Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

- Polski Bank Rozwoju S.A.,

- Bank Światowy,

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Kredyty bankowe można podzielić na:

- kredyty udzielane ze środków własnych - kredyt komercyjny,

- kredyty ze środków powierzonych - otrzymanych z innych źródeł na uzgodnionych warunkach,

- kredyty udzielane ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania przez instytucje zewnętrzne.

Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami:

- Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,

- BEL Leasing Sp. z o.o.,

- BISE Leasing S.A.,

- Centralne Towarzystwo Leasingowe SA,

- Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

8. ZARZĄDZANIE I AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

8.1. Ustawowo określone zadania administracji samorządowej w zakresie  gospodarki odpadami

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w Gminie Radomyśl nad Sanem wynika z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów oraz z zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami. Ponadto plan ten powinien być skorelowany z Programem Ochrony Środowiska, którego jest częścią, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz innymi planami opracowywanymi na użytek gminy.

Zadania gmin

Zadania gminy  wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 roku.

Do zadań własnych  gminy należy utrzymanie czystości i porządku w gminie, a także warunków niezbędnych do ich utrzymania. Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie  gminnego planu gospodarki odpadami.

Rada Gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in.  prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.

Zadania powiatu w realizacji gminnego planu gospodarki odpadami będą ograniczone głównie do sektora gospodarczego i wytwarzanych tam odpadów. Zadania te będą obejmowały wydawanie koniecznych decyzji, przyjmowanie stosownych informacji oraz wykonywanie kontroli posiadaczy odpadów, którzy powinni otrzymać takie decyzje lub przedłożyć informacje Staroście.

8.2. Opiniowanie i aktualizacja projektu Planu Gospodarki Odpadami

Zgodnie z art. 14 ust 7 pkt 4  ustawy o odpadach, projekt Gminnego Planu Gospodarki Odpadami podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa oraz Zarząd Powiatu, w celu zapewnienia zgodności Gminnego Planu Gospodarki Odpadami z planami wyższego szczebla.

Ustawa o odpadach wymaga również, aby plan gospodarki odpadami aktualizowany był nie rzadziej niż raz  4 lata. Wójt (burmistrz, prezydent miast) powinien przygotować co 2 lata sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami i przedstawić je Radzie Gminy oraz Zarządowi Powiatu.

8.3. Raport z wykonania Planu

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało ocenie w następującym zakresie:

- określenie stopnia wykonania planu,

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

- oceny rozbieżności między przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- analizy przyczyn ewentualnych rozbieżności

Raporty z postępów we wdrażaniu Planu są składane , zgodnie z ustawą o odpadach przez organ wykonawczy Radzie Gminy  raz na 2 lata.

9. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PLANU

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu Gospodarki Odpadami jest dobry system kontroli efektywności. System ten powinien opierać się na stałych,    niezmiennych w czasie wskaźnikach. Wyniki oceny efektywności Planu będą podstawą do modyfikacji systemu oraz poszczególnych jego elementów.

Ocena realizacji Planu Gospodarki Odpadami wynika z zapisu § 5 pkt. 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 17 kwietnia 2003 r, w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620) Ocena nie dotyczy sporządzania pierwszego projektu planu.

Ocenę efektywności powinno się rozpatrywać uwzględniając min.:

- ilość wytwarzanych odpadów przypadającą na jednego mieszkańca (rocznie),

- procent mieszkańców gminy objętych selektywną zbiórką,

- ilość nielegalnych wysypisk śmieci powstających w lasach, przydrożnych rowach i in.,

- ilość wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych i przekazanych do odzysku i unieszkodliwienia:

  - odpadów niebezpiecznych,

  - odpadów wielkogabarytowych,

  - odpadów budowlanych,

  - odpadów ulegających biodegradacji,

- ilość wydzielonych i przekazanych do odzysku surowców wtórnych,

- wskaźnik świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oceniany na podstawie ilości i jakości wydzielanych poszczególnych typów odpadów, ale też na podstawie ankiet, sondaży, udziału w kampaniach i akcjach ekologicznych, opinii mieszkańców i in.

Wymienione propozycje traktować należy jedynie jako przykład kierunków w jakich należy rozpatrywać efektywność wdrażanych rozwiązań.

W tabeli 16  przedstawiono zestaw wskaźników monitoringu prowadzonego przez organy odpowiedzialne za realizację Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Radomyśl nad Sanem.

Tab.16 Wskaźniki monitorowania Planu

| L.p. | Wskaźnik stanu gospodarki odpadami | Jednostka miary | Wskaźnik początkowy |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami |
| 1 | Liczba gospodarstw objętych systemem zbiórki odpadów | Szt. | 1576 |
| 2 | Procentowy udział gospodarstw objętych systemem zbiórki do ogólnej liczby gospodarstw | % | 52 |
| 3 | Całkowita ilość odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku | Mg | 440 |
| 4 | Ilość odpadów zebranych na jednego mieszkańca w gminie | Kg/M/rok | 56 |
| 5 | Ilość odpadów zebranych selektywnie | Mg | 11,3 |
| 6 | Ilość odpadów poszczególnych rodzajów przeznaczonych do odzysku spośród zebranych selektywnie: - szkło, - tworzywa sztuczne, - metal, - makulatura | Mg Mg Mg Mg | 1,52 3,8 2,0 4,0 |
| 7 | Ilość zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych | Mg | 0 |
| 8 | Ilość zebranych selektywnie odpadów budowlanych | Mg | 0 |
| 9 | Ilość zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych zaliczanych do odpadów komunalnych | Mg | 0 |
| 10 | Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych | Szt/rok | 12 |
| 11 | Ilość wytwórców odpadów posiadających stosowne uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadam | Szt. | 0 |
| 12 | Ilość odpadów zawierających azbest usuniętych z terenu gminy | Mg/rok | 0 |
| A. Wskaźniki świadomości społecznej |
| 15 | Ilość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców | Szt. | b.d. |
| 16 | Ilość interwencji (wniosków), które okazały się zasadne | Szt. | b.d. |
| 17 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnych. | Szt. | b.d. |

10. ANALIZA  ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO

Analiza oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami na środowisko wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr.66, poz.620).

Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów, z uwzględnieniem surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i budowlanych przyczyni się do zarówno do wtórnego wykorzystania materiałów, jak i zmniejszenia ilości i toksyczności odpadów kierowanych na składowisko.

Istotne znaczenie miała będzie edukacja ekologiczna. Osiągnięcie wysokiej świadomości ekologicznej mieszkańców gminy znaczenie wpłynie na stan czystości w osiedlach, polepszy jakość odzyskiwanych surowców wtórnych oraz, co najważniejsze, ograniczy ilość wytwarzanych odpadów.

Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców w połączeniu z ogólnie dostępnym systemem zbiórki takich odpadów, jak oleje odpadowe, zużyte opony, przeterminowane leki, baterie i inne, spowoduje w przyszłości wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia trafiającego na składowisko.

Na podstawie analizy i oceny wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko można stwierdzić, że ich realizacja wpłynie na poprawę jego stanu w szczególności w zakresie:

- ograniczenia stopnia toksycznego skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia selektywną zbiórką całego strumienia odpadów komunalnych, przede wszystkim odpadów niebezpiecznych,

- w zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie zbierania odpadów komunalnych należy oczekiwać poprawy warunków sanitarnych w gminie (ograniczenie odpadów porzucanych w lasach, przydrożnych rowach),

- wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie wpływał na ograniczenie zużycia surowców pierwotnych i spowolni zapełnianie składowiska,

Założone cele i kierunki działań przedstawione w Planie są zgodne z obowiązującymi wymaganiami środowiskowymi, polityką ekologiczną państwa oraz Planami Gospodarki Odpadami opracowywanymi na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym.

Planowane działania zmierzają do osiągnięcia w zakładanym terminie właściwych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

Niniejszy Pan nie przewiduje działań i inwestycji, których realizacja mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć niekorzystnie na środowisko.

11. SŁOWNIK OKREŚLEŃ, SFORMUŁOWAŃ I SKRÓTÓW UŻYTYCH

W OPRACOWANIU

1. Odpady: oznaczają każdą substancję lub przedmiot należącą do jednej z kategorii określonych  w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do pozbycia jest zobowiązany.

2. Odpady niebezpieczne  to odpady: należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub  należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

3. Gospodarowanie odpadami: jest to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad działaniami i miejscami unieszkodliwiania.

4. Magazynowanie odpadów:  czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

5. Odpady ulegające biodegradacji: odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikrorganizmów.

6. Odzysk: wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach

7. Posiadacz odpadów: każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

8 Recykling: to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

9 Recykling organiczny: obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenowa odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

10. Składowiska odpadów: obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

11. Unieszkodliwianie odpadów: poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

12.Wytwórca odpadów: każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

13. Zbieranie odpadów: każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

### LITERATURA

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania

planów gospodarki odpadami.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

Nr 132, poz. 662 z póź. zm.).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarownia

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63,

poz. 638 z późn zm.).

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy  - Prawo ochrony środowiska oraz

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr

63, poz. 638).

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. Nr 175, poz. 1458).

9. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami – Warszawa, październik 2002 r.

10. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego – Rzeszów, maj-czerwiec

2003 r.

Załącznik do Planu Gospodarki Odpadami

dla Gminy Radomyśl nad Sanem

# Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na składowiskach

Kierunek przepływu odpadów komunalnych na składowisko

odpadów w Pysznicy (segregowanych i niesegregowanych)